江苏省公交驾驶员职业技能竞赛复习题

- 单项选择题。

1.道德在调整人们行为时采用的手段是(　B　)。

A、无产阶级专政                         B、社会舆论、传统习惯和内心信念

C、监狱和刑法等                         D、四项基本原则

2.(　A　)指语言和实际工作都能符合文明礼貌的服务标准。

A、服务到位         B、举止端庄         C、举止大方         D、充满热情

3.汽车驾驶员职业道德培养的方法是(　A　)。

A、重视学习、勤于实践、自省和自律、培养良好的心理品质

B、遵纪守法、安全行驶

C、热爱本职、钻研技术

D、文明驾驶、乐于助人

4.汽油的牌号越大，（  B  ）越好。

A、蒸发性       B、抗爆性       C、安定性       D、清洁性

5.根据轮胎的（  A  ）不同，可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎。

A、组成结构    B、花纹         C、帘布层结构    D、承载质量

6.汽车维护的目的是保持（ A  ），及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。

A、车容整洁    B、车况良好      C、经济性良好    D、动力性良好

7.国家法律规定，用人单位与劳动者依法建立劳动关系，应该书面订立有（ D  ）的劳动合同。

A、固定期限    B、无固定期限

C、一年期      D、固定期限、无固定期限或以完成一定的工作为期

8.国家最高行政机关为执行宪法和法律而制定发布的具有普通约束力的行为规范是（  C ）。

A、法律        B、地方性法规    C、行政法规      D、行政规章

9.雨天驾驶车辆视线不清道路滑湿、行人和非机动车（ B  ），应降低行驶速度，尽量避免紧急制动。

A、精神失常    B、动态失常      C、行驶失常      D、数量增多

10. 炎热气候条件下山区道路驾驶，在下长坡时,要注意防止制动鼓过热而影响（D  ）。

A、方向稳定    B、行驶速度      C、燃油消耗      D、制动效果

11.车辆通过水泥桥和石桥时，如桥面窄而不平，应(　A　)，以确保安全通过。

A、换入低速挡    B、换入高速挡    C、不要换挡    D、加速行驶

12.在泥泞与翻浆道路上行驶，由于松软的路面和粘稠的泥浆在车轮的挤压下产生严重变形，产生(　C　)等影响。

A、行驶阻力减小、附着能力差       B、行驶阻力增大、附着能力变大

C、驱动轮容易产生空转打滑和侧滑   D、行驶阻力增大、制动性能提高，

13.(　C　)连接牵引简单方便，主要用于拖挂故障车。

A、三角架式     B、铰接式         C、托起式       D、单杠式

14.柴油机供油提前角（ A ），会导致发动机工作粗暴、NOx的排放量增加。

A、过大         B、过小           C、不变         D、不断变化

15.汽车行驶必须具备两个基本的行驶条件是（  A   ）。

A、驱动条件和附着条件             B、驱动条件和加速条件

C、驱动距离和附着条件             D、驱动速度和附着条件

16.连续踩下液压式离合器踏板，踏板有弹性，说明操纵机构（  D  ）。

A、主缸有故障   B、工作缸有故障   C、漏油         D、有空气

17.不符合发动机的技术要求是（  D  ）。

A、发动机能正常启动，低、中、高速运转均匀及稳定

B、水温正常，加速性能良好，无断缸、回火、放炮等现象，发动机运转稳定后无异响

C、装备齐全有效

D、 无负荷功率不大于额定值的80%

18.汽车制动阀不符合技术要求有（  D  ）。

A、制动阀无漏气现象               B、制动阀工作正常

C、制动阀排气迅速                 D、制动阀进气间隙小

19.不属于汽车转向系统的检验项目是（  D  ）。

A、转向盘自由转动量、车轮定位符合规定

B、转向机构操纵轻便、转向灵活

C、转向轮无摆振、跑偏异常现象

D、轮胎气压正常

20.车辆直线行驶时，（  D  ）不是方向盘产生左右摆动的原因。

A、横、直拉杆球头、球销磨损松旷

B、前束过大、前桥、悬架变形

C、转向节主销与衬套磨损严重，配合间隙过大

D、方向盘自由行程小

21桑塔纳轿车的离合器踏板有效行程为（ A ）。

A、150±5       B、100±5          C、 120±5      D、80±5

22. 喷油压力过低会导致 （ B  ）。

A、喷油提前角过小  B、发动机工作粗暴   C、弹簧弹性减弱    D、敲缸

23. 机油压力过低会造成（  A ）。

A、气缸磨损      B、发动机漏油     C、机油变质        D、油封损坏

24. 火花塞的电极正常颜色为（ A  ）。

A、灰白色        B、金黄色         C、碳黑色          D、红色

25. 当踩下汽车加速踏板后，发动机运转速度不能迅速上升，有迟滞现象，加速反应缓慢，则可判断为发动机（  C  ）。

A、怠速不良      B、动力不足       C、加速不良        D、缺缸

26.起动时，发动机排气管排白烟但不能着火，主要原因是（  C  ）。

A、喷油时间过早  B、个别缸工作不良  C、燃油含水分过多   D、空气滤清器堵塞

27.发动机运行时仪表板上“发动机故障灯”常亮，说明（ D   ）。

A、发动机工作正常             B、故障灯有故障

C、电子控制单元有故障         D、发动机控制系统有故障

28.点火系统最容易损坏的零件是（ A   ），应重点检查。

A、火花塞     B、点火线圈    C、点火模块    D、传感器

29.加热冷却液，用温度表测量其沸点，沸点在（ A   ）以上为合格品

A、100℃      B、70℃        C、90℃        D、80℃

30.汽车温控开关是根据工作环境的温度变化，内部发生（  C  ）形变，从而产生某些特殊效应，产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件。

A、化学       B、机械        C、物理        D、电子

31.在发动机低中速状态下抖动节气门，一般由2000 r/min急加速至3000 r/min发出明显而沉闷的连续敲击声，则可确定为（   A ）。

A、曲轴主轴承响     B、连杆轴承响    C、活塞环响    D、活塞敲缸

32.活塞与活塞销配合过紧，使活塞出现反（ A   ）形。

A、椭圆       B、球形        C、圆柱        D、圆锥

33.气门与气门座接触面宽度，通常规定进气门为1-2.2mm，排气门为（ A   ）。

A、1.5-2.5mm  B、2-2.5mm     C、1.5-3.5mm	  D、2.5-3.5mm

34.汽车起步时，离合器踏板已完全放松，汽车起步困难，说明（  A  ）

A、离合器打滑  B、离合器分离不彻底  C、发动机有故障  D、变速器不在1档

35.轮胎磨损严重不均，特别是后轮内外轮胎（ A   ）差越大，无规律制动跑偏越严重。

A、直径       B、半径        C、周长        D、面积

36.制动器的热衰退是指摩擦片温度迅速升高，造成摩擦系数下降，（ A   ）也随之下降。

A、制动力	    B、驱动力       C、阻力       D、附着力

37.在进行ABS故障检测与诊断时，应根据ABS（   A ）分析故障现象和特征，在故障现象确认后，根据维修手册的说明有目的地进行检测与诊断。

A、工作特性   B、温度特性     C、速度特性   D、动力特性

38.电动燃油泵的出油口处设置有(  C )，目的是为了在燃油泵停止工作时密封油路， 从而使燃油供给系统保持一定残压，以便发动机下次启动容易。

A、溢流阀     B、安全阀      C、单向阀      D、节流阀

39.三视图的对应规律中，主视图和左视图要（  B  ）。

A、轴对称     B、高平齐      C、轴对正      D、宽对正

40.转速不变时，其经济性指标随负荷而变化的关系称为发动机的（   A ）。

A、速度特性   B、负荷特性    C、万有特性    D、调速特性

41.提高轮胎侧偏刚度的主要方法是（  B  ）。

A、降低胎压   B、选择较大扁平率  C、减小垂直载荷   D、加大驱动力

42.在汽车结构方面影响燃油经济性的因素有汽车尺寸和质量、传动系、汽车外形、轮胎和( C   ) 。

A、发电机      B、变速器     C、发动机     D、起动机

43.常用汽车车身振动的固有频率和振动加速度评价汽车的行驶（ A   ）。

A、平顺性      B、稳定性     C、加速性     D、加速度变化率

44.ABS系统分为（  A  ）、三通道、双通道和单通道四种。

A、四通道      B、五通道     C、六通道     D、八通道

45.在巡航状态下，每按住(SET/ACC)键半秒钟可以增加时速（   A ）公里。

A、1     B、2    C、3    D、6

46.车速表允许误差范围为（　C　）。

A、-25%～-5%     B、-20%～+5%    C、0%～+20%     D、+5%～+15%

47.越野花纹轮胎可在车辆的同一侧换位使用，保持相同的（　B　）。

A、驾驶习惯      B、旋转方向     C、花纹形状      D、花纹深度

48.评价汽车发动机经济性能的指标是（ A    ）。

A、有效燃料消耗率   B、发动机转速  C、有效转矩    D、加速性能

49.汽车空调可对空气流量、温度、湿度和（ B   ）进行调节。

A、安全性        B、清洁度       C、经济性        D、动力性

50. 汽车空调冷凝器通常分管片式、管带式和( C   )。

A、往复式        B、回转式       C、平行流式      D、旋叶式

51. 汽车空调压缩机皮带过紧会造成（   B ）。

A、无法带动皮带轮 B、拉伤主轴轴承 C、管路压力过小 D、导致油耗加大

52. 汽车空调不制冷主要原因是（ D   ）。

A.压缩机皮带轮紧  B. 电压低  C. 制冷剂多  D.鼓风机开关坏

53. 汽车空调系统工作时，制冷剂在压缩机和冷凝器管路之间呈（  A  ）物理状态。

A.高温、高压    B.低温、低压    C.低温、高压      D. 高温、低压

54.在本职业连续见习工作2年以上可申报(  A  )级驾驶员。

A、初        B、中          C、高        D、中、高

55.教学前要认真分析研究教材，在教学内容的组织中才能充分体现出（  C  ）。

A、教师主导性   B、学生的主动性   C、应用性和开放性   D、开放性和完美性

56.汽车曲线前进和倒车操作训练的目的，是使驾驶人掌握汽车方向的运用，正确判断（  C  ）。

A、车速    B、车辆空间位置   C、车轮的行驶轨迹  D、对车况的感觉

57.道德的(　C　)是以个人的思想道德为尺度来调节个人与他人和社会的道德关系。

A、认识职能     B、教育职能      C、自我调节       D、社会调节

58.有些驾驶员缺乏职业道德，不讲文明礼貌，只顾自己方便，不管他人难处，占道行驶，强行超车，车逼行人，导致种种交通事故的发生，这就要求正确处理(　C　)的关系。

A、快与慢       B、得与失      C、有理与无理       D、好与坏

59.(　A　)是汽车驾驶工作的首要,关系自己和他人的家庭幸福。

A、安全             B、效益             C、文明             D、学习

60.我国柴油的牌号是按（   D ）划分的。

A、辛烷值       B、十六烷值      C、蒸发性     D、凝点

61.按GB/ 7631.1-1987的规定把润滑脂的稠度分为（  D  ）。

A、1、2、3、4、5、6共六个等级

B、0、1、2、3、4、5、6共七个等级

C、00、0、1、2、3、4、5、6共八个等级

D、000、00、0、1、2、3、4、5、6共九个等级

62.（  D  ）是目前汽车上常用的防冻液。

A、水    B、酒精型防冻液   C、甘油型防冻液    D、乙二醇型防冻液

63.根据轮胎的帘布层结构不同，可把轮胎分为斜交轮胎和（  B  ）。

A、普通轮胎   B、子午线轮   C、胎越野轮胎   D、无内胎轮胎

64.我国现行的汽车维护制度原则是(　C　)。

A、定期检测、视情维护   B、视情检测、定期维护

C、定期检测、强制维护   D、强制检测、预防维护

65.当事人（   D ），应承担交通事故全部责任。

A、在高速公路上撞伤行人的      B、在路口直行与转弯车辆刮碰的

C、在快车道与摩托车刮碰的      D、发生事故后故意损坏、伪造现场、毁灭证据的

66.雾天能见度低，驾驶车辆遇前方同向行驶机动车时，须采取（  A ）的处理方法。

A、严禁超越其它车辆            B、可以超越其它车辆

C、超越其它车辆时必须鸣号      D、同正常天气一样驾驶

67.在冰雪路面上行驶时，要用(　A　)控制车速。

A、低速挡      B、中速挡      C、高速挡       D、中高速挡

68.汽车涉水前时，应查清水深和水底坚实程度后(　A　)行驶。

A、低速        B、中速        C、高速         D、减速

69.在经过泥泞路段时，应(　A　)直线通过。

A、低速匀速    B、高速匀速    C、低速加速     D、高速加速

70.载货汽车所牵引挂车的承载质量应（  C  ）载货汽车本身的承载质量

A、可以大于    B、无要求       C、不得超过    D、不得超过1.5

71.速燃期是在着火延迟期内喷入燃烧室的燃料，在速燃期内几乎是同时燃烧的，所以放热速度很高，（ A   ）升高也特别快。

A、压力        B、面积	       Ｃ、温度        D、热量

72.空气阻力由压力阻力与（  A  ）阻力两部分组成。

A、摩擦        B、挤压         C、滑移         D、平移

73.液力变矩器的特性参数主要有（  A  ）、泵轮转矩系数、变矩系数、效率和穿透性等。

A、转数比      B、转速比       C、速度比       D、效率比

74.小型车的火花塞电极间隙通常是（  C  ）mm。

A、0.4-0.5         B、0.5-0.6       C、0.7－0.8     D、0.7－0.9

75.检查大型客车离合器的自由行程，通常为（  C  ）mm。

A、15-25   B、20-30    C、30-40    D、40-50

76.清洁、检查发动机喷油器是否泄漏的标准是要求喷油器每分钟漏油不多于（  A  ）滴。

A、1     B、2     C、3     D、4

77.（  D  ）不属于汽车制动灯不亮故障的原因。

A、熔断器断路                      B、制动灯开关损坏、灯泡断路

C、连接线路断路或插接件松脱        D、点火开关坏

78.二级维护作业后，经试车运行10公里，轮毂轴承要求是（ A   ）。

A、不松旷、不发热    B、发热不松旷   C、松旷不发热  D、松旷发热

79.经修复后的起动机若出现反转，是因为（ A   ）。

A、励磁绕组接反    B、发动机飞车     C、单向离合器打滑    D、换向器损坏

80.调整离合器自由行程时，根据需要拧出调整螺母自由行程（    A ）。

A、增加    B、不变     C、减少    D、无法调整

81.缩短横拉杆长度,前束值（  A  ）。

A、变大    B、变小     C、不变    D、无法调整

82.转向盘自由转动量过大时，汽车在行驶中要用较大幅度转动，会影响汽车（  A  ）。

A、行车安全    B、燃油消耗     C、轮胎消耗    D、制动距离

83.检查皮带的张力时，用30-50N压下皮带的挠度应在（  A  ）毫米左右。

A、10－15      B、15－20       C、0－25      D、25－30

84.两灯制前照灯每只灯应为12000cd，四灯制每只应为（  A  ）cd。

A、10000       B、12000        C、15000      D、16000

85.发动机动力不足，并且故障灯常亮，说明（  D  ）。

A、蓄电池电压过低    B、点火电压过低    C、燃油压力过低   D、控制系统有故障

86.个别缸工作不良引起的怠速不稳，首先应检查（  A  ）。

A、火花塞    B、喷油器    C、气缸压缩压力    D、ECU

87.发动机起动困难时，首先根据起动机转速判断（  C  ）是否正常。

A、发动机      B、发电机      C、起动系      D、点火系

88.节温器在80一84℃时，阀门开始开启，在95℃时提升应大于（  A   ）。

A、8mm      B、6mm      C、5mm     D、15mm

89控制电子风扇打开的方式有（ C   ）等几种。

A、电子式、机械式、继电式、数控式    B、电子式、硅油式、继电式、数控式

C、电子式、硅油式、机械式、继电式    D、硅油式、机械式、继电式、数控式

90.发动机机油（   A ）过大会引起压力过高。

A、粘度    B、压强     C、湿度     D、温度

91.当出现活塞敲缸时，可以听到“哒哒哒哒”的响声，且响声在加速时比在怠速时（  A  ）。

A、略低    B、略高     C、一样     D、强弱分明

92.在炎热的环境下，当冷却水循环不良，发动机(  C  )过高，会造成发动机爆震。

A、压力    B、压强     Ｃ、温度    D、热量

93.汽车起步时挂档困难，行驶中换挡困难并有异响，其主要原因是（ B   ）。

A、离合器打滑    B、离合器分离不彻底   C、离合器异响   D、变速器换挡困难

94.发动机运转时，踩下离合器踏板有不正常响声，放松踏板响声消失，主要原因是（ D   ）。

A、离合器踏板自由行程过大         B、离合器液压操纵系统内有空气

C、离合器从动盘上摩擦片上有油污   D、离合器从动盘花键孔磨损严重

95.车轮摆振现象是一个受多种因素影响的多体（ C   ）问题。

A、角度    B、速度     C、动力学   D、功率

96.汽车制动突然跑偏的原因主要是（  A  ）突然失效。

A、管路    B、电路     C、总泵     D、制动液

97.四轮都是盘式制动器的现代小型车，通常采用（  D  ）。

A、前轮通风盘制动，后轮普通盘制动     B、前轮普通盘制动，后轮普通盘制动

C、前轮普通盘制动，后轮通风盘制动     D、前轮通风盘制动，后轮通风盘制动

98.车轮制动器制动蹄轴与轴孔衬套配合间隙（   A ）会引起制动拖滞。

A、过小    B、过大     C、松旷     D、符合要求

99.确认点火器工作性能检测时，应先（  A  ）。

A、关断点火开关

B、连接好点火器插接件

C、拔下分电器霍尔信号发生器插接件

D、将电压表两触针接在点火线圈的(+)和(-)接柱上

100.机械制图中尺寸箭头的角度为（  B  ）。

A、10°   B、20°   C、30   °D、40°

101.发动机有效转矩与曲轴角速度的乘积称为（  C  ）。

A、指示功率     B、最大转矩     C、有效功率      D、最大功率

102.汽车等速百公里燃油消耗量（  B  ）。

A、与行驶阻力、燃油消耗率和传动效率成正比

B、与行驶阻力和燃油消耗率成正比，与传动效率成反比

C、与行驶阻力和传动效率成正比，与燃油消耗率成反比

D、与燃油消耗率和传动效率成正比，与行驶阻力成反比

103.采用（ C   ）是无法提高汽车的燃油经济性。

A、汽车轻量化   B、减少滚动阻力   C、每次加油时都要加满   D、减少空气阻力

104.汽车通过性主要指标有接近角、离去角、（ A   ）离地间隙。

A、最小      B、最大     C、前部     D、后部

105.汽车发生碰撞，安全气囊系统可在不到（  A  ）秒的时间内迅速膨胀充气。

A、十分之一    B、二分之一    C、三分之一  D、五分之一

106. 汽车电控悬架系统具有（   D ）功用。

A、车速控制、弹簧刚度控制、提高车辆燃油经济性、减振器阻尼力控制

B、车高调整、弹簧刚度控制、提高车辆燃油经济性

C、车高调整、车速控制、减振器阻尼力控制

D、车高调整、弹簧刚度控制、减振器阻尼力控制

107.（　D ）是不属于汽车安全检测的主要内容。

A、转向      B、制动      C、灯光      D、噪声

108.在检测汽车前照灯时，两灯制中心光束离地高度为(  C   )，光强度应达到12000CD。

A、0.2-0.4H   B、0.4-0.6H    C、0.6-0.8H    D、0.8-0.9H

109.独立燃油加热器由燃烧室、电器控制系统、供给系统和（ D   ）组成。

A、膨胀阀  B、恒温开关   C、感温泡  D、热交换器

110.膨胀节流管直接安装在冷凝器出口和蒸发器进口之间，用于将液态制冷剂节流（ D   ）。

A、增压    B、放压    C、稳压    D、降压

111.根据工作方式的不同,往复式压缩机包括曲轴连杆式和（ A   ）。

A、轴向活塞式  B、旋转叶片式 C、涡旋式    D、V型

112.汽车空调系统中空气过多可造成（  B   ）

A、蒸发器结霜  B、空调系统制冷量不足  C、压缩机无法启动  D、冷冻油消耗量增加

113.(　A　)是指从刺激物出现到作出动作反应所需要的最短时间。

A、动作反应时间    B、动作协调时间    C、动作准备时间    D、动作设定时间

114.驾驶操作教学组织，可分为两个方面，（  B  ）和操作教学过程的组织工作。

A、教学前的资料准备        B、操作教学前的组织准备工作

C、教学计划、大纲的准备    D、驾驶操作教案准备

115.汽车驾驶技能操作指导教师职责是培养学员安全意识、普及学员安全知识和（ D   ）。

A、传授维修技术  B、传授特技能力  C、提高社会责任感   D、传授学员全面驾驶技能

116.(　C　)是各行各业为之努力的道德目标。

A、爱岗敬业         B、诚实守信         C、办事公道         D、奉献社会

117.道德在调整人们行为时的评价标准是(　A　)。

A、善恶                                 B、四项基本原则

C、宪法和各种法律手段                   D、无产阶级专政

118.安全行车是(　C　)的基本要求。

A、促进社会生产力不断发展

B、保障国家财产和人民生命安全

C、实现全心全意为旅客、货主服务这个宗旨

D、提高单位经济效益

119.驾驶员要注意平时的检查和日常维护，出车前、回场后坚持勤检查、勤维护、勤调整，使车辆始终保持良好的技术状况。这是要求驾驶员正确处理(　B　)的关系。

A、快与慢           B、得与失           C、有理与无理       D、好与坏

120.广泛应用的西气东输天然气甲烷的含量是（   A ）以上，

A、98%      B、90%     C、80%       D、85%

121.（  C  ）是目前汽车上最常用的一种多效能的润滑脂。

A、钙基润滑脂      B、钠基润滑脂     C、锂基润滑脂    D、石墨钙基润滑脂

122.乙二醇型防冻液一般使用（   C ）后应更换。

A、6个月    B、1年    C、2－3年     D、4－5年

123.车辆修理按（ A   ）可分为汽车大修、总成大修、汽车小修和零件修理四类。

A、作业范围    B、作业方式    C、作业内容    D、组织方式

124.国际单位制是国际上公认的、最先进的单位制，其符号是(　C　)。

A、[ISO]         B、[SAE]          C、[SI]          D、[API]

125.劳动合同必备条款中除有用人单位基本信息、劳动者身份信息外，还必须有反映（ B   ）等方面的内容。

A、劳动环境舒适度   B、劳动合同期限   C、上、下班交通   D、子女享受待遇

126.车辆在遇有大暴雨或特大暴雨时，应选择安全地点停车，并开启（  C  ）示意来往车辆。

A、雾灯    B、示宽灯    C、近光灯    D、内饰灯

127在炎热气候条件下，山区道路驾驶长坡时,要注意防止（  C  ）而影响制动效果。

A、发动机过热     B、轮胎过热     C、制动鼓过热     D、水温过高

128.根据夜间行车特点，夜间驾驶要掌握对道路与地形的准确判断和（  D  ）等操作要领。

A、在复杂道路上超车             B、避免灯光照射防眩目

C、灯光的正确使用               D、防雾灯的使用

129.进入泥泞路段前，可采用(　C )的防滑措施。

A、装用低压胎      B、装用高压胎    C、装用越野胎     D、装用子午线轮胎

130.山区道路的主要特点是（ B），这些道路状态对驾驶员安全行车极为不利。

A、信号标志少     B、山高、坡陡、路窄、弯急、视线不佳

C、车流密度大     D、强超抢会多

131.压缩比较大时，压缩终点的温度和压力都比较高，使（  A  ）缩短，发动机工作较柔和。

A、着火延迟期     B、速燃期     C、缓燃期    D、补燃期

132.在汽车行驶时，当空气阻力加道路阻力之和等于驱动力，汽车将（   A ）行驶。

A、匀速      B、加速      C、减速      D、变速

133.变速器按（   A ）的变化方式划分，可分为有级式、无级式和综合式三种。

A、传动比       B、转数比      C、转速比      D、速度比

134.汽车二级维护的项目是除应执行一级维护全部项目外是以（ A ）为主。

A、检查、调整          B、润滑、紧固

C、清洁、补给          D、清洁、润滑

135.我国汽车实行的是（  A  ）维修制度。

A、定期检测、强制维护、视情修理  B、视情检测、强制维护、定期修理

C、定期检测、强制维护、换件为主  D、强制维护、视情修理、节约为主

136.汽车二级维护的检测内容，根据技术要求主要分为（  B  ）三个阶段。

A、发动机功率检测、制动性能检测、排放污染检测

B、进厂检测、过程检验、竣工检验

C、安全性能检测、动力性能检测、排放污染检测

D、发动机检测、底盘检测、电路检测

137.添加转向器润滑油时油面应不低于检视口下沿（ C   ）mm 左右。

A、5         B、10        C、15       D、20

138.起动机外部应经常保持清洁，通常（  D  ）对起动机进行一次解体性保养。

A、每月    B、每季度     C、每半年    D、每年

139.起动机的调整包括有调整驱动小齿轮与止推垫圈的间隙和（B   ）。

A、单向离合器间隙       B、继电器闭合电压与断开电压

C、电刷的弹簧压力      D、励磁绕组的搭铁检查

140.发动机气门间隙过小会导致（  D  ）。

A、气门开启时间缩短        B、充气不足、异响

C、废气排放不彻底          D、气门烧损、关闭不严

141.前轮转向角过大会造成（   B ）。

A、前束值缩短     B、轮胎磨损   C、主销内倾增加   D、操控性更好

142.驻车制动装置回位不良会引起（  A  ）。

A、制动发咬      B、制动跑偏      C、无制动       D、制动不良

143.机油压力过高会造成（  B  ）。

A、气缸磨损      B、发动机漏油    C、机油变质     D、压缩比减小

144.普通车辆火花塞的间隙一般在（ D   ）mm。

A、0.2～0.3      B、0.3～0.5      C、0.5～06      D、0.7～0.9

145.（  A  ）是引起发动机怠速不稳的原因之一。

A、个别缸工作不良               B、进气温度传感器故障

C、冷却液温度传感器故障         D、氧传感器故障

146.起动时，发动机不能着火且排气管不冒烟，主要原因是（  A  ）。

A、低压油路故障 B、高压油路故障  C、喷油正时失准  D、气缸压力低

147.清除故障代码的最佳方法是（  A  ）。

A、用故障诊断仪清除             B、拆下蓄电池的搭铁线

C、拔下EFI保险丝               D、用万用表清除

148.对发动机油耗影响最小的信号是（  B  ）。

A、进气压力    B、进气温度    C、节气门开度     D、冷却液温度

149.正确选用冷却液时，其冰点要低于环境最低温度(  A  )左右。

A、10℃         B、5℃        C、20℃           D、25℃

150.汽车温控开关工作温度范围（   B ）

A、60-90℃     B、85-105℃    C、100-120℃     D、130-150℃

151.发动机曲轴与连杆轴承的配合间隙每增添0.01mm时，油压就下降（  A  ）。

A、0.01Mpa     B、0.02Mpa     C、0.03Mpa     D、0.05Mpa

152.若发动机修配不当造成活塞与气缸配合间隙过大时，易产生（ B   ）现象。

A、曲轴轴承异响 B、活塞敲缸异响  C、配气机构异响  	D、发动机爆震

153.传统汽车发动机气门间隙通常为（  A   ）。

A、0.2－0.25mm    B、0.4－0.5mm    C、0.3－0.6mm	D、0.2－0.5mm

154.当出现离合器有分离不彻底现象时，首先应检查（ A   ）。

A、踏板自由行程                 B、压紧弹簧

C、液压式操纵机构内是否有空气   D、液压式操纵机构是否缺油

155.变速器的异响发生在挂档或换挡时，并伴有换挡困难现象，主要原因是（  D  ）。

A、齿轮磨损严重   B、轴承磨损松旷   C、变速器壳体变形   D、同步器损坏

156.只有转弯时驱动桥部位才有异响，而其它时候没有此异响，产生异响的部件是（  B  ）。

A、减速器       B、差速器       C、传动轴    D、转向车轮

157.车轮高速振摆是在某一较高（  A  ）出现振摆。

A、车速         B、动力         C、频率      D、角度

158.鼓式制动器在频繁制动时，因制动蹄和制动鼓（ A  ）频繁，会产生大量的热量。

A、摩擦         B、挤压         C、滑移      D、平移

159.规范调整制动间隙，即用平头起子从调整孔拨动棘轮，将制动蹄完全张开，间隙消除，然后将棘轮退回（  A  ）齿，以得到所规定的间隙。

A、3-6          B、3-9          C、6-8       D、4-5

160.在三视图中，主视图和俯视图要（ A   ）。

A、长对正       B、高平齐       C、宽相等    D、轴对称

161.评价发动机动力性的指标是（   D  ）。

A、有效燃油消耗率   B、有效热效率  C、每小时的油耗量   D、平均有效压力

162.汽车等速上坡行驶时，其行驶阻力包括（  A  ）。

A、滚动阻力、空气阻力、坡道阻力    B、滚动阻力、空气阻力、加速阻力

C、空气阻力、坡道阻力、加速阻力    D、滚动阻力、空气阻力、坡道阻力、加速阻力

163.汽车的燃油经济性与(  D  )无关。

A、发动机的特性     B、汽车的自重     C、车速     D、燃油价格

164.汽车平顺性是指汽车在一般行驶速度范围内（ A  ）时，能保证乘员不会因车身振动而引起不舒服和疲劳的感觉。

A、匀速行驶         B、加速行驶       C、减速行驶  D、紧急制动

165.目前应用于自动变速器中比较多的行星机构是辛普森式行星机构，其有一主要特点是前后行星排共用一个(  B  )。

A、行星架      B、太阳轮    C、导轮	D、齿圈

166. 将控制手柄开关拨到ON位置后，即可在（  A  ）公里/小时以上的任何速度，按住(SET/ACC)键1秒钟设定巡航车速，进入巡航状态。

A、40    B、20    C、60    D、30

167.汽车故障诊断目的是在不解体情况下，对运行车辆查明故障部位、故障（  A  ）进行的检查、测量、分析和判断。

A、原因    B、问题   C、质量    D、状况

167.花纹无方向斜交轮胎的换位，由于轮胎在使用中，前轮磨损比后轮重，将同一车桥上的轮胎对换，可使轮胎的（　B　）侧面磨损均匀。

A、前后    B、左右   C、对角线  D、两侧

169.汽车空调储液干燥器的功用不包括（ D   ）。

A、防止系统中水分与制冷剂发生化学作用   B、防止膨胀阀处结冰和堵塞

C、随时向系统补充制冷剂               D、防止制冷剂泄漏

170.汽车空调冷凝器堵塞会造成（  A  ）。

A、系统制冷力不足   B、压缩机无法启动

C、发动机无法启动   D、车辆突然熄火

171.现代汽车选用（  D  ）作为空调制冷剂。

A、R12    B、R22     C、R502    D、R134a

172.取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上，可申报(　B　)驾驶员。

A、初级     B、中级     C、高级      D、中、高级

173.国家职业标准规定,初级驾驶员培训不少于(　A　)标准学时。

A、240        B、280       C、320        D、380

174.汽车直角弯操作训练的目的，是使驾驶人掌握汽车方向的运用和（  A  ）。

A、转弯技巧 B、车辆空间位置 C、车轮的行驶轨迹 D、对车况的感觉

175．道德的本质是道德区别于其他事物的(　A　)。

A、根本性质      B、表面现象     C、潜在现象    D、特殊现象

176．(　B　)既是做人之本，也是职业道德的基本准则。

A、爱岗敬业      B、诚实守信      C、办事公道     D、奉献社会

177．(　A　)是属于热爱本职、钻研技术。

A、干一行，爱一行，专一行，成一行      B、适时更换新的工作

C、会开车即可                          D、当一天和尚撞一天钟

178．(　B　)指语言和举止端正庄重。

A、服务到位     B、举止端庄      C、举止大方        D、充满热情

179．甲烷的分子结构是由一个碳原子和（  A ）氢原子组成，燃烧产物主要是二氧化碳和水。

A、四个	  B、二个	  C、三个	  D、一个

180．在选用机油时，主要根据（  B  ）选择机油的质量等级。

A、环境温度        B、发动机机型       C、所在地区       D、发动机温度

181．195/70 H R 14 的轮胎，其中195表示轮胎的（  A  ）。

A、断面宽度为195mm        B、断面宽度为195in

C、速度等级小于195km/h     D、速度等级大于195km/h

182．汽车故障是指汽车部分或完全丧失（  D  ）的现象。

A、行驶能力        B、动力性      C、制动性       D、工作能力

183．我国法定长度计量的基本单位是（  B  ）。

A、千米      B、米      C、厘米     D、毫米

184．目前，汽车上配备的灭火器主要是（  C  ）。

A、清水灭火器 B、二氧化碳灭火器  C、干粉灭火器   D、泡沫灭火器

185．(  D  )被人逐渐吸收、蓄积，将激发血压增高，影响肾、肝及神经组织；还会造成儿童注重力不集中，严重时将影响智力发育。

A、一氧化碳        B、二氧化氮         C、二氧化氮       D、铅

186．雾天能见度低，驾驶车辆要根据能见度平控制车速，通常要做到（  A  ）。

A、能见度为50-100m时，时速不超过20km

B、能见度为50-10m时，时速不超过40km

C、能见度为100-200m时，时速不超过60km

D、能见度在30m以内时，时速控制在20km以下

187．遇到对方来车使用远光灯行驶时，连续变换远、近光灯示意后，如果来车仍未关闭远光灯，为了行驶安全，应将车辆及时停在道路右边，关闭前照灯，改用(　C　)，待其通过后再继续行驶。

A、雾灯          B、警示灯        C、示宽灯        D、前大灯

188．高速公路紧急停车带是专供（   C ）或应急使用。

A、临时停车      B、长时间停车    C、紧急停车      D、经营性客车

189．如果汽车陷入泥浆打滑时，应立即（  D  ）。

A、加速前进      B、减速前进      C、匀速前进      D、倒车

190．汽车在下长坡时，往往长时间使用制动器而发热，使制动效能衰退，当无法控制车速时应采取有效的应急措施，切不可（  B  ）。

A、从高速档越级降到低速档，利于发动机控制车速

B、利用驻车制动减速，一次拉紧不放

C、用紧急停车车道停车

D、逐渐拉紧驻车制动器操纵杆，利用驻车制动减速

191．汽车的行驶阻力包括（  A  ）、空气阻力、坡度阻力和加速阻力。

A、滚动阻力	  B、平滑阻力	C、平移阻力  	D、滑移阻力

192．液力变矩器的作用，是使发动机和自动变速箱之间成为（  A  ）并传递扭矩，以方便自动变速箱自动换挡。

A、非刚性连接   B、刚性连接	  C、十字节连接     D、摩擦连接

193．一般情况下LNG发动机润滑油换油周期为（  C  ）公里。

A、10000    B、15000    C、20000       D、30000

194．汽车二级维护作业项目要求清洁、检查发动机的（  D  ）系统是否有泄漏现象。

A、润滑、冷却、点火        B、燃油、冷却、点火.

C、润滑、燃油、点火        D、润滑、燃油、冷却.

195．汽车转向系统不符合技术要求的是（  D  ）。

A、转向轻便  灵活无卡滞          B、连接可靠

C、行驶时前轮无左右摆头和跑偏    D.、转向盘自由转动量大于30度

196．为了提高工作可靠性，通常汽车车灯均采用（  A  ）电路。

A、并联        B.、串联       C.、混联      D、复杂

197．行驶系的检验项目不包括（ D   ）。

A、轮胎磨损情况、轮胎气压符合规定    B、减震器稳固有效，无漏油现象

C、车架不变形、无裂纹、铆钉无松动    D、转向节不松旷

198．转向装置技术状况变坏的主要征兆有转向沉重、汽车摆头和（   C ）。

A、 制动跑偏   B、制动侧滑   C、行驶跑偏  D、动力不足

199．汽车制动时，最大制动力发生在（  B  ）。

A、车轮完全抱死时               B、车轮接近全抱死的“压印状态”时

C、制动踏板踏下三分之二行程时   D、制动踏板完全踏下时

200．起动机工作电流很大，第二次与第三次间启动时应间隔（  B  ），否则会影响其使用寿命。

A、0.5分钟  B、1分钟  C、3分钟  D、5分钟

201．调整起动机时，当接触盘与两主电路接线柱结合时，驱动小齿轮与止推垫圈的间隙应为（  D  ）mm。

A、0.5～1     B、1～2     C、2～3    D、4～5

202．检查汽车的前轮前束时，前轮处于直线行驶的位置，并向前滚动（   A ）m以上

A、2         B、4        C、5        D、6

203．转向盘自由转动量是转向系统总的（  A  ）状况的反映。

A、技术      B、经济     C、动力     D、速度

204．鼓式制动器较盘式制动器（  D  ）。

A、稳定性好 B、散热性较佳C、更换简便D、摩擦力矩大

205．二灯制前照灯每只灯应为(  A  )cd，四灯制前照灯每只应为10000cd。

A、12000     B、10000    C、15000   D、16000

206．排气管冒蓝烟的主要原因是(　A　)。

A、发动机窜机油   B、混合气过浓  C、混合气过稀     D、发动机温度过高

207．读取故障码时，点火开关必须处于（  C  ）位置。

A、LOCK     B、ST      C、ON     D、ACC

208．控制系统故障引起的发动机不能起动，主要原因有（  B  ）。

A、曲轴位置传感器失效、进气温度传感器故障、点火线圈损坏、燃油泵损坏

B、曲轴位置传感器失效、喷油器电路故障、点火线圈损坏、燃油泵损坏

C、曲轴位置传感器失效、进气温度传感器故障、喷油器电路故障、点火线圈损坏

D、进气温度传感器故障、喷油器电路故障、点火线圈损坏、燃油泵损坏

209．电子风扇水温传感器电路对电阻和（  A  ）敏感。

A、电压	   B、电流	   C、电子	   D、压力

210．更换机油后机油压力显著升高，说明机油（  A  ）选用不当。

A、牌号	   B、型号	   C、湿度	   D、温度

211．气门脚响声随发动机（  A  ）升高不断增大。

A、转速	   B、温度     C、扭矩    D、压力

212．爆震是不正常燃烧导致的燃烧室内（  A  ）失常造成。

Ａ、压力	  Ｂ、湿度	   Ｃ、动力	  Ｄ、速度

213．膜片弹簧的弹力下降或破损，离合器会出现（ B   ）。

A、打滑   B、分离不彻底   C、发抖  D、异响

214．汽车行驶中传动轴有抖振，当车速达到一定时，抖振严重，主要原因是（  D  ）。

A、传动轴上的轴承润滑不良     B、万向节装配过紧

C、伸缩节润滑不良             D、传动轴弯曲变形

215．造成单向有规律跑偏的主要原因是左右车轮（   C ）不相等

A、制动力	   B、驱动力    C、阻力  	D、附着力

216．车轮制动器的制动蹄摩擦片与制动鼓间隙（  A  ）会引起制动拖滞。

A、过小	   B、过大      C、松旷	    D、标准

217．需要换ABS脉冲环时，应重新确定传感器与脉冲环间隙（ A  ）。

A、0.2~0.5mm	   B、0.1~0.3mm	 C、0.4~0.5mm	  D、0.3~0.5mm

218．机械制图中标示尺寸时,尽可能在（  A  ）上标注。

A、实线	   B、虚线	   C、细线	  D、中心线

219．发动机的燃油供给调节机构位置一定时，其性能指标随转速而变化的关系称为发动机的（  A  ）。

A、速度特性	  B、负荷特性	  C、万有特性	  D、调速特性

220．发动机的动力性指标是指（  C  ）。

A 燃油消耗率	  B. 转速特性	  C 有效转矩和有效功率  	D、转速

221．（  D  ）不能提高汽车的燃油经济性。

A、增加自动变速箱的档位数      B、掌握一定的驾驶技术

C、减轻汽车总质量	          D、发动机长期保持低档位高转速运行

222．在一定载质量下，汽车能以足够高的平均车速通过各种坏路及无路地带和克服各种障碍的能力，称为汽车的（ C   ）。

A、平顺性	   B、稳定性 	C、通过性	  D、加速性

223．液力变矩器由泵轮、涡轮和（  D  ）三元件构成

A、皮带轮	   B、飞轮	    C、行星齿轮	  D、导轮

224．通过对弹簧弹性系数的调整，来改善汽车的乘坐舒适性与（ B   ）稳定性。

A、安全     B、 操纵     C、移动       D、固定

225．汽车环保性检测包括噪声和（  C  ）等。

A、灯光	  B、制动	    C、废气排放   D、加速性能

226．汽车和无轨电车车轮阻滞力均不得大于该轴轴荷（  A  ）。

A、5%    B、10%    C、15%    D、20%

227．膨胀阀通过控制制冷剂流量及产生的压力和（ B ），实现节流、降压。

A、流量   B、温度   C、流速    D、径向张力

228．独立式空调压缩机靠（  B  ）驱动。

A、客车发动机    B、专用辅助发动机   C、风扇皮带    D、水泵皮带

229．在温暖季节不使用加热器期间，应定期启动4-5次，每次运行约（  B  ）分钟，确保加热器在下次使用时运转正常。

A、1-2     B、5-10     C、15     D、20

230．如果人的气质特点是“活泼、好动”，则可归结为(　B　)。

A、胆质汁型      B、多血汁型       C、粘液汁型      D、抑郁质型

231．以讲授为主的教学方法称为(　B　)。

A、启发法        B、讲授法         C、示范法        D、实习法

232．（ D  ）是汽车驾驶技能操作指导教师职责之一。

A、传授营销知识            B、传授特技能力

C、提高社会责任感          D、培养学员安全意识

233．道德的(　B　)是调整人们行为规范的总和，调节人们之间的关系是它的主要职能。

A、认识职能      B、调节职能     C、教育职能      D、规范职能

234．保证行车安全，牢固树立“(　C 　)”的观念，是每一个驾驶员神圣的“天职”。

A、多快好省      B、多拉快跑     C、安全第一    D、热爱本职工作

235．凡在道路上通行的车辆驾驶人、行人、乘车人以及在道路上进行与交通有关活动的人员(　D 　)。

A、有时可以不遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

B、只有车辆必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

C、农用车可以不遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

D、都必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》

236．遇交叉路口、繁华地段时，驾驶员要(　C 　)行驶。

A、加速          B、匀速           C、减速             D、全速

237．（  B  ）的制动液是目前广泛应用的主要品种。

A、醇型      B、合成型     C、矿油型     D、硅油型

238．轮胎的（  A  ）是决定轮胎使用寿命的主要因素。

A、充气压力  B、载荷       C、结构       D、质量

239．国际单位制中温度的基本单位是（  B  ）。

A、℃      B、K      C、°F     D、°

240．尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶，应当（ A   ）。

A、取得临时通行牌证        B、到公安机关备案

C、直接上路行驶            D、在车窗上张贴合格证

241．目前，世界汽车排放标准并立，形成各自标准体系，（ D   ）标准测试要求相对而言比较宽泛，是发展中国家大都沿用的汽车尾气排放体系。

A、美国    B、日本    C、德国    D、欧洲

242．雨天行车易出现各种意外，出车前特别要有针对性做好（  B  ）等行车方面的检查维护，保证行车。

A、灯光、轮胎气压、制动液量      B、雨刮器、轮胎气压、制动液量

C、雨刮器、轮胎气压、灯光        D、雨刮器、轮胎气压、防冻液

243．冰雪道路的交通特点主要反映在（  A  ）和视野产生影响。

A、路况发生变化   B、能见度变小  C、车况发生变化  D、人车混杂

244．夜间驾驶车辆，车速一定不能过快，跟车距离应控制在（  D  ）。

A、通常在50m以上                  B、近光灯的照射范围内

C、同样条件下，大于白天行车距离     D、白天行车距离的两倍以上

245．在高速公路上行驶的汽车出现故障需临时停车时，应立即开启右转向灯迅速驶离行车道，停入（   B ），严禁在行车道上停车检修。

A、超车道      B、紧急停车道      C、低速车道     D、右侧车道

246．山区道路主要因（  C  ）造成驾驶员视线不良、可视距离短、直接看到的路面有限。

A、车流密度大 B、信号标志少 C、依山傍水，道路弯曲 D、安全意识淡化

247．（  B  ）连接牵引主要用于牵引违章汽车和故障车。

A、三角架式     B、托起式       C、伸缩式       D、单杠式

248．提高发动机充气效率的措施有（  A  ），能保证最好的充气效率。

A、减小进气系统的流动损失、减少排气系统对气流的阻力

B、提高进气温度、减少排气系统对气流的阻力

C、降低进气温度、提高排气压力

D、提高进气温度、提高排气温度

249．维持汽车等速行驶的条件是汽车的驱动力等于（  C  ）。

A、空气阻力	 B、道路阻力	C、空气阻力与道路阻力之和	 D、加速阻力

250．行星齿轮变速器是由行星（ A ）、太阳轮、行星轮和行星齿轮架组成

A、齿圈	 B、齿套	  C、齿轮	  D、导轮

251．汽车二级维护是由（  A  ）负责执行的保养作业。

A、专业维修企业   B、任何修理人员   C、驾驶员  D.、社会其他人员

252．二级维护进厂检验、(  A   )、竣工检验环节，均应按照《汽车维护技术规范》（GB/T18344）规定，实行规范的检验记录。

A、过程检验    B、车辆检验   C、技术检验    D、环境检验

253．在清洁更换空气滤清器芯时，要求严禁（ D  ）进入到空气滤清器内。

A、灰尘、油泥、杂物、空气      B、水份、灰尘、杂物、空气

C、水份、油泥、杂物、空气      D、水份、灰尘、油泥、杂物

254．发动机运转不稳定、发抖、排气管冒黑烟，并伴有均匀的“突、突”声，可判断为（  A  ）。

A、 个别缸不着火    B、气油品质差    C、怠速不良   D、混合气过浓

255．目前，被现代汽车广泛采用的是（   B ）起动机。

A、电磁操纵式   B、强制啮合式  C、惯性啮合式      D、电枢移动式。

256．24V系统起动机继电器触点的断开电压应在（  C  ）范围。

A、1.5～2.    B、3～5.5  C、4.5～8   D、10～12

257．离合器在使用过程中，从动盘因磨损变薄，会造成（B    ）。

A、板自由行程变大       B、踏板自由行程变小

C、踏板自由行程不变     D、离合器分离不清

258．前轮转向角过小会造成（  B  ）。

A、前束值变小   B、增加转弯半径   C、主销内倾增加   D、操控性更好

259．驻车制动器在拉到整个行程的(  A   )％时，驻车制动器系统就应处于正常的制动位置。

A、70       B、 50      C、 40      D、 60

260．车轮轮毂轴承过紧会造成（  A  ）。

A、轴承烧死      B、车辆摇摆    C、制动效果差       D、转向吃力

261．火花塞间隙过小会造成（   D ）

A、车辆动力不足  B、发动机断火  C、混合气燃烧不充分  D、电极短路

262．发动机热车怠速不稳，主要原因是（   C ）。

A、冷却液温度传感器故障      B、进气温度传感器故障

C、进气压力传感器故障        D、氧传感器故障

263．当ECU检测到来自某传感器的信号超出了正常范围，就会判定该传感器信号是（  B  ）。 A、正常信号     B、故障信号     C、准确信号     D、有偏差的信号

264．控制系统故障引起的起动困难，主要原因有（  B  ）。

A、冷却液温度信号失常         B、氧传感器信号失常

C、进气温度信号失常           D、爆震信号失常

265．检查气缸压力低的故障时，应从（  A  ）和配气相位两个方面考虑。

A、密封    B、温度    C、传动     D、控制

266．发动机工作温度低（  B  ）时，节温器自动关闭通向散热器的通路，而开启通向水泵的通路，

A、50°C以下    B、70°C以下    C、85°C以下   D、90°C以下

267．汽车温控开关通常在冷却水温度上升至（  A  ）时，石蜡膨胀而使高速触点闭合，使散热器电机风扇以2400r∕min的高速运转，以增加冷却强度。

A、105℃       B、110℃         C、120℃       D、130℃

268．机油泵泵盖平面与齿轮端面的间隙通常为（A ）。

A、0.07-0.27mm	B、0.1-0.2mm	C、0.14-0.27mm	D、0.07-0.2mm

269．配气机构异响主要原因是气门弹簧（  A  ）或折断。

A、过软  	B、过大  C、过硬	D、过紧

270．离合器发生打滑故障时，首先应检查（  C  ）。

A、摩擦片     B、从动盘    C、踏板自由行程    D、压紧弹簧

271．排除制动跑偏的方法，首先是检查轮胎制动（  A  ）是否漏油、轮胎气压是否充足。

A、管路	   B、电路     C、分泵   	D、制动液

272．如果在行车中出现拖滞现象，而所有车轮的制动鼓均过热，表明（  A  ）有故障。

A、总泵	   B、分泵     C、车轮制动器	D、制动伺服机构

273．ABS压力调节器均使用有电磁阀，电压过高可能使其烧坏，电源电压不可超过电磁阀额定电压的（  A  ）。

A、±15%	  B、±10%    C、±25%	   D、±20%

274．评价发动机经济性的指标是（   D  ）。

A、平均有效压力	B、有效扭矩	   C、有效功率	  D、有效热效率

275．评价汽车动力性的参数是（  A  ）。

A、发动机的功率、传动系的传动比  B、发动机的功率、传动系的效率

C、发动机的转矩、传动系的传动比  D、发动机的转矩、传动系的效率

276．汽车最大地面制动力取决于（  B  ）。

A、制动器制动力  	  B、附着力 	C、附着率   	D、滑动率

277．汽车的行驶平顺性是用车身振动的（  B  ）和振动加速度评价。

A、振幅	    B、固有频率   	C、周期 	D、加速度变化率

278．与手动变速器相比，自动变速器具有（  B  ）、乘坐舒适等优点。

A、结构简单	B、操作简便 	C、油耗低	D、价格成本低

279．单排行星齿轮机构中，若太阳轮主动，齿圈固定，行星架从动时可获得（  B  ）。

A、等速      B、减速         C、加速     D、空转

280．汽车检测与诊断的目的是确定汽车的（  A  ）状况和工作能力，查明故障部位、故障原因。

A、技术      B、经济          C、动力     D、速度

281．道路制动试验条件要求，试验路面应是干燥、平整、清洁的硬路面，道路坡面不大于（  A  ）。

A、1%        B、2%          C、3%       D、6%

282．前轮侧滑反映的是汽车（   A ）行驶的稳定性。

A、直线   B、曲线     C、圆形    D、平行

283．（  A  ）会导致空调压缩机异响。

A、.压缩机电磁离合器损坏  B.管路压力低

C、.蒸发器堵塞            D.冷凝器堵塞

284．蒸发器的作用是将从膨胀阀出来的（  A  ）制冷剂蒸发而吸收车内空气的热量，从而达到车内降温的目的。

A、低压    B、高压    C、高温    D、气态

285．当汽车空调从低压侧加注制冷剂时，应注意（   B  ）。

A、禁止启动发动机          B、起动发动机并运行空调

C、打开高压侧阀门          D、过量加注，否则将导致制冷不足

286．取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作（  C  ）以上，可申报高级驾驶员。

A、3年        B、5年       C、7年       D、3-7年

287．(　A　)是指教学工作的基本要求，用以处理教学过程中的各种关系。

A、教学原则     B、教育        C、教学        D、指导

288．(　D　)是教师在教学前，根据教学要求对课程进度进行的安排，也是教学管理部门进行教学检查、评价的重要依据。

A、教案        B、教学笔记    C、教学日记      D、教学计划

二、判断题。

289.( √ )驾驶员应保持车容整洁、车况良好，服务设施要齐全有效。

290.( √)干粉灭火器在使用前，应首先上下颠倒几下，使干粉预先松动

291.( × )在高速公路上行驶汽车，如遇路面有水、冰较滑时，一般不宜加速，行车间距与车速的数值相同。

292.( √ )发动机充气系数是指其换气过程中,气缸实际充气量与在标准大气状态下充满气缸工作容积的充气量之比。

293.( √ )ABS的基本原理通过电子机械的控制，以非常快的速度精密的控制制动液压力的收放，来达到防止车轮抱死。

294.( √ )二级维护作业项目要严格按照《汽车维护、检测、诊断技术规范》的要求来作业。

295.( × )方向盘的自由行程太大或太小，都不利于安全驾驶，一般汽车的转向盘自由转动量为30-40°左右。

296.( × )一般蓄电池的电解液高度为高出极板20～25mm为好。

297.( √ )踩下离合器踏板到消除自由间隙所对应的踏板行程即是离合器踏板自由行程。

298.( × )轮毂轴承紧度的一般调整方法是：将轮毂外轴承正位后，将调整螺母倒回1/2-1/4圈，然后将锁紧螺母拧紧。

299.( √ )发动机电控系统都有故障自诊断功能。

300.( × )发动机起动困难是氧传感器引起的。

301.( √ )润滑油粗滤芯堵塞而使得润滑油不能进一步过滤而导致的油质变坏。

302.( √ )变速器异响主要是由于轴承磨损松旷和齿轮间啮合不正常而引起的。

303.( × )制动管路渗漏或阻塞，制动液不足，制动油压下降会影响制动效能恒定性。

304.( √ )行星齿轮变速器是由行星齿轮机构、离合器、制动器和单向离合器等执行元件组成。

305.( √ )综合性能检测是指对汽车实行定期和不定期综合性能方面的检测。

306.( × )汽车侧滑一般是指由转动惯性引发前轮出现的横向移动现象。

307.( √ )制冷剂数量的多少是通过储液干燥器玻璃观察窗口来进行检查的。

为基本设计单元。

308.( √ )热情服务，就是要求汽车驾驶员在工作中以旅客货主为中心。

309.( √ )干粉灭火器可有效地扑救可燃液体、可燃气体、电气设备和一般固体物质火灾。

310.( √ )汽车发动机排放的尾气中有一部分毒性物质在燃料不完全燃烧或燃气温度较低时产生较多。

311.( × )夜间驾驶在较窄的路面会车时，当两车相距50m左右时，若近光灯仍使人感到眩目，则应关闭所有灯光，以保证安全。

312.( √ )在隧道内行车不能凭直觉判断车速，一定要通过车速表确认行驶速度，同时还应注意保持相应的车距。

313.( × )汽油发动机的燃烧过程是将燃料的化学能转变为热能的过程。

314.( √ )驱动防滑的控制原理是借助于对各个车轮的制动控制和发动机功率输出控制来实现的。

315.( × )方向盘的自由行程太大或太小，都不利于安全驾驶，一般汽车的转向盘自由转动量为30-60°左右。

316.( √ )汽车的动力性通常以汽车的加速性能、爬坡能力及最大车速来表示。

317.( × )离合器踏板自由行程过大会造成离合器打滑。

318.( × )检查制动踏板自由行程时，用手轻压踏板，手感明显变重时，测出这段行程，其值不大于65mm。

319.( × )电控系统传感器电路常见故障是断路或短路。

320.( √ )活塞运动到一定位置时，进排气门不能正常打开或关闭，就会造成气缸压力低，或无压力发动机不能起动。

321.( √ )万向传动装置的常见故障主要是抖振和异响等。

322.( √ )在点火开关处于点火位置时，不要拆装防抱死制动系统中的电器元件和线束插头，以免损坏电子控制装置。

323.( × )制动效能稳定性的主要内容是指汽车行车制动系统的涉水稳定性。

324.( √ )汽车前轮定位参数的检测，有静态检测法和动态检测法两种。

325.( × )空调关闭后，制冷剂呈泡沫状态后变清晰，表明系统需添加制冷剂。

326.( √ )教案的编写应以教学大纲为依据，必须与教学计划相对应，一般以课题或两课时为基本设计单元。

327.( × )195/70 H R 14 的轮胎，其中195表示轮胎的外直径。

328.( √ )汽车灭火器安放的位置应明显易见，取用方便，干燥通风，远离明火和高温。

329.( √ )寒冷地区冰雪道路驾驶操作困难、制动效能差，积雪对视线产生影响，造成视力下降。

330.( √ )漫水桥面多有积水，通过漫水桥时应使用中速挡，按照固定路线，尽量避免中途停车、变速，转向掉头。

331.( √ )表面点火的原因主要是由于燃烧室内部有温度过高的热点，在火花塞没有跳火之前，炽热点燃混合气。

332.( × )汽车在维修企业进行二级维护后，必须通过过程检验，各项目参数符合国家或行业及地方标准后方可出厂。

333.( √)如果空气滤清器发生堵塞或积尘过多就会导致车辆的油耗升高。

334.( × )离合器的自由行程大小，可通过钢板尺测量得离合器踏板在自由状态下的位置到推下踏板阻力较大时的位置之间的距离。

335.( √ )喷油器的功用是根据发动机ECU的喷油脉冲信号，将计量准确的燃油喷油量喷入进气岐管中。

336.( √ )当ECU检测到来自传感器、执行器的故障信号时，立即点亮故障灯，储存故障信息。

337.( √ )发动机不能起动的主要原因是发动机点火系统、燃油系统或控制系统中一个或多个系统丧失功能。

338.( × )曲轴轴承声响原因是曲轴轴颈与曲轴轴瓦配合过紧和润滑不良造成。

339.( × ) ABS与普通制动系统是不可分的，ABS一旦出现问题，普通制动系统将不能正常工作。

340.( √ )对于具有弹性的车轮，在侧向力未达到地面附着极限的情况下，车轮行驶方向依然会偏离其中心平面的现象称为轮胎的侧偏现象。

341.( √ )ABS系统中，能够独立进行制动压力调节的制动管路称为控制通道。

342.( √ )制动效能的恒定性是指汽车抗制动效能下降的能力。

343.( × )现代汽车空调有四种功能，可对车厢内空气进行制冷、加热、通风和换气。

344.( × )电源电压高低对空调制冷并无影响。

345.( √ )教学过程应符合学生知识、能力、情感和价值观的生成和发育过程，应符合学生的身心需求。

346．( × )崇高的职业道德，仅表现为深厚的职业情感和良好的工作态度。

347．( √ )劳动者的权利是指劳动者依照劳动法律行使的权力和享受的利益。

348．( × )由于冰雪路面的附着系数只有干燥沥青路面50%，因而制动非安全距离大大增加。

349．( √ )多车涉水时，不可同时下水，应待前车到达彼岸后，后面的车才可下水。

350．( √ )柴油发动机的燃烧完全程度影响热量的产生的多少和排出废气的成分。

351．( √ )变矩器控制装置由变矩器压力调节阀、泄压阀、回油阀、锁止信号阀、锁止继动阀和相应的油路组成。

352．( √ )对于液压操纵的离合器，自由行程调整是通过改变离合器分泵推杆长度来实现。

353．(√)汽车上常见的皮带有三种类型，包括三角带、多楔带和正时皮带。

354．( × )OBD-Ⅱ随车诊断系统的诊断插座都为12针插座。

355．( × )电控汽油喷射式发动机出现故障多数是由于使用不当所造成

356．( √ )节温器有低温和高温两型。

357．( √ )活塞敲缸故障的主要特征是响声为一种清脆而有节奏的金属敲击声，位于发动机中部。

358．( √ )摆振是指汽车在平坦路面上以一定的车速下行驶时，所产生的车轮绕主销的持续振动现象。

359．( √ )点火器的作用是用来接通和断开初级电路。

360．( × )汽车的尺寸和质量对燃油经济性没有影响。

361．( × )安全气囊，设置在车内前方（正副驾驶位），侧方（车内前排和后排）和车顶三个方向。

362．( √ )汽车前照灯的检测要求应按检测对象加以区分。

363．( √ )汽车空调系统一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀或孔管、储液干燥器、（高低压管道）和控制电路等组成，它们协同工作，完成各种功能。

364．( × )空调系统制冷量不足可导致发动机无法启动。

365．（ × ）常见的车用灭火器有清水灭火器、二氧化碳灭火器和泡沫灭火器三种。

366．（ √ ）劳动者的义务是指劳动者必须履行的责任	。

367．（ √ ）在炎热气候条件下驾驶车辆时，要注意防止发动机过热，应随时注意水温表指示读数，一般不要超过95摄氏度。

368．（ × ）大客车蓄电池的电解液高度应高出极板20～25mm为宜。

369．（ √ ）方向盘自由行程与方向盘摆纵力是关系到转向轻便，行驶稳定和行车安全的重要技术性能参数。

370．（ × ）驾驶员每天出车前应检查空调压缩机冷冻机油是否已加足。

371．（ × ）汽车行驶中制动鼓轮毂过热会导致汽车行驶跑偏。

372．（ √ ）气门间隙的检查和调整应在气门完全关闭，而且气门挺柱落在最低位置时进行。

373．（ √ ）在机油滤清器侧面都装有一个调压阀，调整机油压力时把调整螺丝拧松压力变小，拧紧压力变大。

374．（ √ ）拆装线路上插接器时，点火开关应处于关闭位置。

375．（ √ ）冷却液是保证水冷式发动机正常工作必不可少的工作介质。

376．（ × ）气缸磨损严重造成活塞与气缸配合间隙过大，造成缸压升高。

377．（ × ）放松离合器踏板时，离合器不能平稳结合，汽车抖动，这说明离合器自由行程过大。

378．（ √ ）汽车高速行驶时振摆的现象特征是，在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头，甚至方向盘抖动。

379．（ √ ）三视图的对应规律是长对正、高平齐、宽相等。

380．（ √ ）增加挡位数能改善汽车的动力性和燃油经济性。

381．（ √ ）及时对车速表进行检测、校准，确保指示精度，对安全行车具有重要意义。

382．（ × ）子午线轮胎不可在车辆的同一侧换位使用。

383．（ × ）空调制冷系统由冷凝器、储液干燥器、膨胀阀和蒸发器组成。

384．（ √ ）侧方移位和倒入库操作训练的目的,是使驾驶人掌握操作要领，培养驾驶人对车体的空间感觉。

三、多项选择题。

385.乙二醇型防冻液，其优点是（ ABC   ），缺点是有毒、有腐蚀。

A、沸点高   B、冰点低   C、黏度小   D、冰点高    E、沸点低

386.国际单位制中的基本量有（  ABDE  ）。

A、长度     B、质量     C、重量     D、时间      E、电流

387.汽车废气所排放的污染物主要有（   ABCDE ）。

A、一氧化碳   B、碳氢化合物   C、氮氧化合物   D、光化学烟雾   E、固体颗粒物

388.在冰雪道路上行车前，除对车辆制动、转向、行驶所涉管路等机件进行全面检查维护外，还需做好（  ABCDE  ）的工作。

A、防冻液检查  B、蓄电池保暖充电  C、准备防滑链  D、轮胎检查  E、警示标志

389.根据夜间行车特点，夜间驾驶主要要掌握（  ABCE  ）等操作要领

A、对道路与地形的准确判断      B、灯光的合理使用

C、车速、车距的控制            D、更多的使用防雾灯

E、尽量的避免超车

390.山区道路的突出特点是（ ABDE   ）。

A、山高、坡陡         B、路窄、弯急、视线不佳     C、车流密度大

D、冬季冰雪路滑       E、夏季雨天、秋季山雾

391.常用汽车车身振动的（ AC   ）来评价汽车的行驶平顺性。

A、固有频率    B、振动稳定    C、振动加速度

D、振动时间    E、振动距离

392.担任职业资格培训的理论教师应具有本职业（  BCD  ）以上学历或资质。

A、中专

B、本科

C、中级以上专业技术任职资格

D、二级职业资格证书

E、三级职业资格证书

393.发动机表面点火主要原因有汽油品质差、（  ABCDE  ）等。

A、混合气成分           B、燃烧室结构型式

C、点火提前角过大       D、冷却水温度高           E、压缩比

394.行星齿轮变速器传动机构主要是由（  ABCD  ）组成等。

A、行星齿圈    B、太阳轮    C、行星轮    D、齿轮轮轴    E 、蜗轮

395.二级维护主要是改善各部件的工作条件和（   ABCDE ）等。

A、减少磨损        B、消除隐患           C、降低成本

D、避免早期损坏    E、保持车辆的良好工作状态

396.转向系的作业内容主要有（  ABCDE  ） 。

A、转向器的检查             B、方向盘转动力的检查

C、转向盘自由行程的检查     D、横、直拉杆松紧度的检查

E、检查前轮定位

397. 造成起动机烧坏主要原因有（  ABCDE  ）。

A、每次接通起动机的时间过长

B、发动机装配过紧

C、寒冷季节未对发动机预热就急于启动

D、换向器和电刷接触不良

E、电枢绕组接头与换向器焊接不牢

398. 检查驻车制动操作杆自由行程的方法有（ABCDE    ）。

A、松开驻车制动杆            B、用力踩一下制动踏板

C、拉紧两个齿                D、拧紧调整螺母

E、松开驻车制动杆，两后轮能旋转自如，调整合适

399.发动机起动后，怠速忽高忽低，其原因主要有（  ABC  ）等。

A、个别缸工作不良     B、进气系统漏气      C、控制系统有故障

D、燃油压力过高       E、燃油泵损坏

400.发动机油耗过高的主要原因有（  ABCDE  ）等。

A、燃油压力过高       B、喷油器滴漏

C、空气流量计故障     D、冷却液温度传感器故障

E、节气门位置传感器故障

401.发动机机油压力低会导致（  ABCD  ）等发动机零部件的损伤，

A、活塞     B、曲轴     C、曲轴轴承    D、连杆轴承    E、发电机

402.离合器打滑的主要原因有（  ACE  ）。

A、踏板无自由行程                B、踏板自由行程过大

C、从动盘上的摩擦片磨损过甚      D、分离轴承缺油

E、膜片弹簧破损

403.汽车高速振摆的主要原因有（  ABCDE  ）。

A、前轮定位角失准，前束过大     B、前轮胎气压过低     C、轮胎螺栓数量不等   D、传动系统零部件安装松动       E、传动轴弯曲

404.汽车的动力性指标主要有（ ACD   ）。

A、最高车速          B、百公里油耗       C、汽车的加速能力

D、汽车的爬坡能力    E、汽车的减速时间

405.我国法定计量的基本单位有（  ABCD  ）等。

A、N       B、 Pa      C、N·m       D、℃       E、L

406.劳动者的权利主要包括有平等就业和选择就业的权利、（   ABCDE ）和提请劳动争议处理的权利及法律规定的其他权利。

A、取得劳动报酬的权利            B、休息,休假的权利

C、获得劳动安全卫生保护的权利    D、接受职业技能培训的权利

E、享受社会保险和福利的权利

407.高速公路除具有普通公路的功能外，还具有(   ABCDE  )等自身的功能特征。

A、交通控制、汽车专用      B、分隔行驶         C、控制出入

D、较高的技术标准          E、完善的工程和服务设施

408.车辆应急驾驶的基本原则是（  ABCD   ）。

A、冷静判断、果断处置      B、重减速、轻方向

C、先人后物、先人后已      D、避重就轻、减少损失

E、绕道行走、回避风险

409.自动变速器控制系统由（   ABCD  ）等组成。

A、各种控制阀板总成  B、电磁阀 C、控制开关 D、控制电路 E、传感器

410.变速器的维护作业内容有（   ABCDE  ）。

A、变速器操纵机构的连接情况     B、变速箱通气孔

C、变速箱各个档位的工作情况     D、变速箱润滑油液面高度

E、变速箱密封状况

411.车轮内外轴承检查的技术要求是（    ABCDE  ) 等。

A、轴承保持架无断裂       B、滚柱不脱落       C、无裂损和烧蚀

D、轴承内座圈无裂纹       E、轴承内座圈无烧蚀

412.汽车传动系统的检验项目主要有（   ABCDE  ）。

A、离合器踏板自由行程在规定范围内

B、变速器操纵灵活，不跳挡、不乱挡

C、传动轴、主减速器等无异响

D、传动系统各部位连接牢固

E、传动轴装配正确

413. 日常对起动机的维护应做到（   ABDE ）等。

A、经常检查起动电路导线是否牢靠

B、保持机件的清洁干燥

C、每行驶3000～4000后，应检查电刷的磨损程度及电刷弹簧的压力。

D、经常对传动机构和控制装置加以润滑

E、每年应对起动机进行一次维护，间隔时间可视实际情况调整。

414. (  ABCDE  )等会造成制动器产生异响。

A、制动蹄片磨损严重，铆钉外露     B、摩擦片破裂

C、鼓式制动器保持弹簧损坏         D、制动底板松动

E、制动器润滑不良

415.柴油发动机烟度过大的主要原因有（ ABCDE   ）等。

A、空气滤清器堵塞                 B、喷油器工作不良

C、气缸压缩压力不足               D、增压器工作不良

E、喷油泵性能不良

416.OBD-Ⅱ随车诊断系统的主要特点是（  ABCDE  ）。

A、同一诊断插座规格               B、统一故障代码格式

C、统一故障代码的含义             D、具有行车记录，重新显示记忆功能

E、具有数值分析资料传输功能

417.发动机排放超标的主要原因有（  ABCDE  ）等。

A、配气相位失准              B、气缸压力不足        C、燃油质量差

D、三元催化转换器失效        E、混合气过浓

418.发动机机油消耗过快的主要原因有（  ABCE  ）。

A、缸壁磨损间隙过大         B、油底壳和油封密封不严

C、发动机冷却不良           D、发动机动力不够       E、劣质机油

419.造成柴油发动机动力不足的主要原因是（  ABD  ）。

A、喷油泵柱塞副磨损严重      B、喷油嘴喷油雾化不良

C、点火提前角过小            D、供油量不足       E、混合气过浓

420.汽车液力变矩器由（ BCD   ）部件构成。

A、飞轮       B、泵轮       C、涡轮    D、导轮      E、行星齿轮

421.台式制动试验台对汽车制动性能的评定参数有（ ABCE    ）。

A、制动力   B、制动减速度  C、制动距离  D、制动灵敏度  E.制动时间

422.水暖式暖风系统主要特点有（  ACDE  ）。

A、结构简单    B、耗能高    C、成本低    D、操作方便   E、易维修

423.教学原则是有效地进行教学必须遵循的基本要求，主要包括科学性与教育性相结合、理论联系实际和（  ABCDE  ）等原则。

A、直观性    B、巩固性     C、动机性   D、启发性平  E、因材施教

424.我国交通运输法规主要有（ ABCD   ）。

A、中华人民共和国道路交通安全法     B、道路交通事故处理程序规定

C、道路交通安全违法行为处理程序规定    D、中华人民共和国机动车登记办法      E、机动车驾驶证申领和使用规定

425.汽车废气排放物中的固体颗粒物是由（ BCE   ）构成，它们对人体能造成严重伤害。

A、碳粒     B、CO   C、铅氧化物   D、苯     E、多种高分子氧化物

426.在高速公路驾驶车辆的要求不同于普通道路，驾驶员需掌握（  ABDE  ）等方面操作要领。A、车道和车速的选择   B、速度控制和保持行车距离

C、复杂道路情况下会车和超车和      D、进出高速时机和速度

E、高速路紧急停车

427.一般牵引驾驶都采用硬牵引拖挂，硬连接牵引方式主要有（  ABCE  ）几种。

A、三角架式  B、铰接式  C、伸缩式    D、单杠式  E、托起式

428.影响发动机充气系数的主要因素有（  ABCD  ）。

A、进气系统的阻力越大，则进入气缸的新鲜混合气愈少，充气效率 愈小

B、缸内气体温度越高，充人气体密度越小，充气系数下降

C、残余废气压力高，残余废气密度大，废气量多，则新鲜充量减少，充气效率下降

D、压缩比增大，则燃烧室容积减少，留在缸内的残余废气相对减少，充气效率提高

E、压缩比增大，则燃烧室容积增加，留在缸内的残余废气相对减少，充气效率提高

429.防抱死制动系统由（  ABCDE  ）等组成。

A、ABS电脑  B、液压装置  C、车轮转速传感器  D、制动液压管路  E、电气配线

430.清洁更换空气滤清器芯时要求防止（  ABCD  ）进入到进气道。

A、水分    B、灰尘    C、油泥    D、杂物    E、汽油

431.蓄电池搭铁极性接反的主要危害有（   ABCDE ）。

A、硅整流发电机硅整流二极管会立即烧毁，造成不充电。

B、车上其它晶体管设备会因元件反向截止而不工作。

C、永磁式电动机会出现反转现象。

D、传统点火系高压火花会因火花塞穿透电压升高而变弱，同时火花塞中心电极及分火头铜片易烧蚀。

E、因形成短路电流损坏晶体管

432.行驶系竣工检验时应对前轮定位进行检测，主要包括（  ABCD  ）四个内容。

A、主销后倾   B、主销内倾 C、前轮外倾 D、前轮前束  E、前轮内倾

433. 汽车离合器可分为(  CD  )。

A、电磁离合器    B、磁粉离合器    C、摩擦式离合器

D、液力离合器    E、动力离合器

434.发动机动力不足的原因主要有（   ABCDE ）等。

A、空气滤清器堵塞         B、燃油压力过低         C、节气门卡滞

D、气缸压缩压力过低        E、控制系统有故障

435.发动机起动时，曲轴旋转正常，有着火征兆，但不易着火，主要原因有（  ABCD  ）等。

A、燃油系统不正常          B、点火系统有问题       C、机械方面失常

D、控制系统有故障          E、发电机有故障

436.机油油质变坏的主要原因有（ABCDE    ）。

A、未完全燃烧的物质进入机油     B、曲轴箱通风出现问题

C、润滑油粗滤芯堵塞             D、空气过滤器变坏

E、机器的部分部件磨损

437.离合器发生打滑会导致（ ABCD   ）等后果。

A、汽车动力不足    B、起步困难    C、换挡困难    D、发动机过热   E、起步熄火

438.防止制动跑偏，检查轮胎内容主要有（   ABCD ）。

A、检查轮胎气压       B、定期实施轮胎换位     C、定期修正车轮平衡度

D、检查轮胎磨损       E、制动管路

439.行星齿轮变速器是由（   ABCD ）等执行元件组成。

A、行星齿轮机构    B、离合器   C、制动器    D、单向离合器   E、分离拨叉

440.前轮侧滑量过大的危害主要有（  ABC  ）。

A、影响行驶稳定性    B、增加燃油消耗

C、轮胎过度磨损      D、影响动力        E、影响加速

441. 空调系统检漏可采用（   ABCD ）进行检查。

A、试漏灯    B、电子检漏仪    C、肥皂泡    D、染料    E、清洁水

442.完整的教学计划书有基本信息、教学计划内容和其他等三部分组成，其中教学计划内容包括（  ABE  ）等要素。

A、教学内容    B、教学时数   C、教学过程   D、教学方法   E、周次

443．目前，广泛使用的合成型制动液是（ BC   ）制动液的统称。

A、醇型     B、醇醚型     C、脂型     D、矿油型    E、硅油型

444．道路交通安全法规的作用是（   ABCD ）。

A、明确公民权限       B、规范执法行为

C、调整管理关系       D、规范交通行为      E、打击犯罪

445．隧道内一般比较狭窄，通过隧道时应注意（  ACDE  ）确保行车安全。

A、注意交通标志，特别是限高标志      B、靠右行驶，注意鸣号

C、减速慢行，保持充分的车距          D、提前打开车灯

E、不能随意超车、停车、掉头

446．驾驶牵引车辆时要对牵引连接装置进行检查，要求（   ABCDE ）。

A、牵引连接装置要牢固可靠            B、牵引连接方式合理

C、牵引连接装置长度为3-5m           D、牵引连接装置首选硬牵引

E、牵引车要性能良好，车型与被牵引车型相适

447．汽油发动机的燃烧过程是影响发动机（  ABC  ）的主要过程。

A、经济性 	B、动力性   C、排气污染	  D、通过性 	E、平顺性

448．驱动防滑系统控制方式主要有（ ABCD   ）。

A、对发动机输出转矩进行控制	  B、对驱动轮进行制动控制

C、对可变锁止差速器进行控制	  D、对发动机与驱动轮之间的转矩进行控制

E、对发动机输入转矩进行控制

449．客车轮胎的二级维护作业工艺过程主要有（ ABCDE   ）。

A、检查、紧固、补气    B、进行轮胎动平衡     C、轮胎换位安装

D、清洁钢圈            E、测量轮胎花纹深度

450．汽车蓄电池的主要检查内容有（  ABCD  ）。

A、蓄电池电压  B、电解液密度  C、蓄电池桩头  D、蓄电池外表   E、蓄电池支架

451．发动机经过二级维护作业后，技术要求应达到（  ABCDE  ）。

A.、运转平稳        B、排气正常        C、水温、机油压力符合要求

D、无异响、各皮带张紧适度       E、易启动

452．（   ABCDE ）可导致换挡困难。

A、离合器踏板自由行程过大              B、离合器液压管路有空气

C、离合器主缸失效                      D、离合器压盘或盖失效

E、从动盘花键毂及变速器第一轴花键过脏

453．（  BCDE  ）会造成汽车制动跑偏。

A、制动踏板无自由行程          B、单边蹄片有油，烧蚀失效

C、左右摩擦片型号不同          D、前轮定位不良

E、左右蹄片与鼓的间隙不同

454．发动机有动力不足现象时，如果故障灯不亮，主要检查的部位有（  ABCD  ）。

A、节气门    B、空气滤清器    C、火花塞    D、气缸压缩压力    E、ECU

455．混合气较浓时，会导致发动机排出（  BC  ）超标。

A、CO2      B、CO       C、HC     D、 H2O      E、NOX

456．曲轴轴承异响的特征主要有（   BD ）。

A、声音为明显改变，相邻两缸同时断火，声音明显减少

B、较大清脆的当当金属敲击声        C、温度升高，声音减弱或消失

D、发出散乱撞击声                  E、温度升高，声音越响

457．离合器分离不彻底的主要原因有（  ACDE  ）等。

A、踏板自由行程过大             B、压紧弹簧过软

C、液压式操纵机构内有空气       D、液压式操纵机构

E、更换的摩擦片过厚

458．车轮制动器的类型（ AB   ）。

A、盘式制动器	        B、鼓式制动器

C、碗式制动器     	D、球式制动器	   E、横式制动器

459．汽车制动性的评价指标有（   ACE ）。

A、制动效能	            B、滑动率	        C、制动效能的恒定性

D、制动时乘客的舒适程度	E、制动时汽车的方向稳定性

460．ABS是在普通制动系统的基础上加装（　ABCE　）等组成的。

A、车轮速度传感器       	B、ABS电控单元

C、制动压力调节装置	    D、发动机转速传感器

E、制动控制电路

461．汽车空调冷凝器、蒸发器的功用是（  ABCD  ）。

A、冷凝器是将压缩机排出的高温、高压制冷剂蒸气进行冷却，使其凝结为高压制冷剂液体。

B、蒸发器是将膨胀阀出来的低压制冷剂蒸发而吸收车内空气的热量，从而达到车内降温的目的。

C、在夏季制热时，在车内的换热器是蒸发器；冬季制热时，在车内的换热器是冷凝器。

D、蒸发器和冷凝器一样，也是一种热交换器，是制冷循环中获得冷气的直接器件。

E、蒸发器和冷凝器结构相似，作用也大致相同。

462．合格的教案每章必须具备（  ABCD  ）等要素。

A、教学目的要求和重点难点   B、教学内容与过程

C、学时分配                 D、作业和思考题        E、任课教师

463．天然气的主要成分是甲烷，还有少量的（  ABCD  ）。

A、乙烷	     B、丁烷	   C、氮气       D、二氧化碳    E、氧气

464．汽车通用锂基润滑脂具有良好的机械安定性、胶体安定性、（  BCE  ）。

A、低温流动性  B、防锈性    C、氧化安定性  D、清洁性      E、抗水性

465．常用汽车检测与诊断设备有（  ABCD  ）等。

A、底盘测功试验台 	B、汽车制动试验台	C、汽车侧滑试验台

D、电脑四轮定位仪	    E、故障解码器

466．漫水桥面多有积水，通过时应（  BCD  ），确保行车安全。

A、换入高速挡        B、使用中速挡       C、按照固定路线

D、避免中途停车      E、随时可转向掉头

467．发动机爆燃的主要原因有（  ABCD  ）等。

A、发动机燃烧室过度积碳	  B、发动机温度过高  	C、空燃比不正确

D、燃油辛烷值过低	          E、燃油清洁度不够

468．发动机喷油规律与（  ABCDE  ）有关。

A、喷油泵的凸轮外形	      B、活塞直径	       C、协调性

D、喷油器的构造和调整	      E、高压油管的尺寸

469．ABS电脑是一个微处理器，它主要有（ ABC   ）等功能。

A、输入信号的计算   B、输出信号控制   C、自诊断功能   D、减速  E、加速

470．车辆灯光电器二级维护作业项目有（ ABCDE   ）等。

A、各种灯光应明亮，灯罩无灰尘

B、灯罩应完好无裂损

C、雨刮刮片完好，联动装置无松动

D、喇叭声响应符合GB7258标准要求，固定装置牢固可靠

E、大灯灯光不得有偏斜

471．清洗喷油器的目的主要是使喷油器恢复（  AB  ）。

A、密封性能    B、雾化效果    C、流量控制    D、电压稳定    E、电流平稳

472．引起发动机动力不足的主要原因有（  BE  ）等。

A、真空管堵塞                B、燃油压力过低

C、燃油压力调节器堵塞        D、旁通气道堵塞

E、空气滤清器堵塞

473．在发动机控制系统中，故障代码的清除方法有（ABC    ）等。

A、用故障诊断仪清除          B、拆下蓄电池的搭铁线

C、拔下EFI保险丝            D、用万用表清除

E、断开故障线路清除

474．（   ABD ）及其线路有故障，会引起发动机油耗过高。

A、进气压力传感器       B、冷却液温度传感器

C、燃油量传感器         D、节气门位置传感器        E、燃油泵

475．发动机曲轴轴承异响的主要原因有（  ABCDE  ）等。

A、曲轴主轴颈与轴承配合间隙过大	   B、曲轴轴向间隙过大

C、曲轴轴承盖螺栓松动          	D、润滑不良	      E、曲轴弯曲

476．液压操纵式离合器操纵机构出现（ ABC   ）等现象，会使离合器分离不彻底。

A、空气进入   B、缺油    C、漏油    D、踏板卡滞    E、工作缸推杆不回位

477．汽车鼓式制动器主要由（  ABCDE  ）、定位销等零部件组成。

A、底板	  B、制动鼓	  C、制动蹄   D、制动分泵	  E、回位弹簧

478．汽车燃油系统保持压力过低时，应检查（  AB  ）。

A、电动燃油泵单向阀 	B、燃油压力调节器 	C、喷油器 	D、进油管 	E、回油管

479．常见ABS的布置型式有（ AC   ）。

A、前后布置   B、单向布置 	C、对角布置 	D、双向布置 	E、侧向布置

480．汽车空调系统可产生（  ABCD  ）效果。

A、制冷     B、净化   C、制热    D、换气    E、除霜

481．空调系统不制冷故障主要有（  ABCDE  ）。

A、鼓风机开关或其它元器件损坏      B、压缩机驱动皮带过松

C、制冷剂过少                      D、膨胀阀感温包损坏

E、储液干燥器堵塞

482．教学的组织是培训过程的重要部分，分为（  BCE  ）。

A、人员的组织               B、教学过程的组织

C、教学效果的评价           D、教案的编写

E、教学内容的组织

四、节能减排复习题。

1.LNG的主要成分是（ A ）

A  甲烷             B  乙烷            C 氧气          D 氮气

2.LNG在大气压力下温度较低，一般是（ C ）℃ 。

A  0                B  -40             C  -162          D  -183

3.天然气车辆发现漏气，驾驶员采取的措施中（ D ）项不当？

A 立即熄火        B 关闭电源    C 关闭气阀总开关  D 立即自行检修

4.以下哪个部分不是LNG汽车燃料系统的组成部分？（ C ）

A 气瓶              B 汽化器          C 油泵     D  供气系统

5.LNG车辆的回气口又称排空口，下面哪项不是其作用？  （ D ）

A 补充燃气时连接                  B 用于罐内回气

C 检修时用于排空罐内燃气          D 用于气罐密封性检测

6.LNG车辆储液罐在充装或使用过程中，阀门可能会因结霜而不容易开启、关闭，可用（ C ）进行解冻最佳。

A  冷水            B  明火            C  温水           D 冷却液

7.下面导致LNG车辆气瓶安全阀开启的哪项原因不正确？（ D ）

A 液体存放时间过长                      B 增压快

C 安全阀设定压力低或故障                D 安全阀设定压力高或故障

8.LNG车辆发生火灾事故时，那种灭火方式最好？（A ）

A 干粉灭火器               B 二氧化碳灭火器

C 水                       D 泡沫灭火器

9.下列哪一项不是混合器在LNG车辆二级保养时需要作业的项目？（ C ）

A 清洗混合器各部件                  B 检查、更换密封胶圈

C 视情更换单向阀阀芯                D 检查喷气装置

10.LNG车辆在维护和故障排除时，涉及燃气装置的管路接头、阀门、仪表、压力装置的拆装、调整等作业时，维修人员应首先做的措施中，哪一项不是必要措施？ ( D )

A 断开蓄电池供电电路                 B 关闭总气阀

C 打开维修泄压阀泄压                 D 检查喷气装置

11.混合动力车辆的采用超级电容作为储能装置，其电压为（ A ）伏？具有高电压高电流的特点，车上的所有高压线路均用（）色波纹管包裹。

A  370V 红色     B  24V 黄色      C  370V 黄色      D  24伏 红色

12.下列关于混合动力车更加节能环保的说法，错误的是（ B ）。

A 在车速低速时，车辆的运行靠纯电力驱动，发动机处于怠速。

B 滑行和踩刹车时，制动的能量不可以回收。

C 车辆起步、低速运行时，都是纯电力驱动。

D 百公里油耗节约20%，减少燃料使用成本。

13.下面关于混合动力车驱动电机工作原理，说法错误的是（ C ）。

A  车辆起步加速阶段，由驱动电机驱动车辆，发动机怠速运转不参与车辆驱动

B 车辆继续提速或遭遇障碍，车辆混合动力控制器检测到发动机扭力不足时，则控制驱动电机参与驱动，使车辆获得足够的驱动功率。

C 车辆高速运行时,电量管理系统把储能器电量控制在饱和状态。

D 车辆作减速运行时，在发电控制器的管理,驱动电机转为发电模式，吸收车辆的动能转变为电能储存于电池组中，起到缓速器的作用。

（×）14.LNG主要成分是甲烷，是无色、无味、无毒且无腐蚀性的气体燃料。

（√）15.LNG的着火点为650℃，比汽油427℃高出200℃以上，说明不像汽油那样容易被点燃。

（√）16.气化器的作用是将低温液化天然气经过加热气化为气态天然气。

（×）17.LNG汽车与柴油车一样，不需要火花塞点火，压燃即可。

（√）18.汽化器主要是利用发动机循环冷却水把液化天然气进行加热汽化。

（√）19.可以用肥皂水对LNG车辆进行气密性检查。

（×）20.天然气车辆发现漏气，驾驶员立即检查车辆的气密性。

（√）21.LNG车辆启动应怠速运行发动机1－3分钟才能逐步提速起步 。

（×）22. LNG车辆气瓶在熄火后或行驶中阀体周边出现结冰说明阀体出现泄漏，应该立即保修。

（√）23.检查LNG车辆，应该戴防护手套接触低温管道。

（√）24.驾驶LNG车辆时候，换挡前可以适当提速。

（×）25.LNG瓶在充装或使用过程中，阀门可能会因结霜而不容易开启、关闭，可用温水进行解冻 。

（√）26.采用并联混合动力系统开发而成的混合动力车辆，省去了缓速器，档位操纵杆，增加高压电驱动、超级电容组等系统。

（√）27.一般混合动力车辆，在车速处于低速时，车辆的运行靠纯电力驱动，发动机处于怠速。

（×）28.一般混合动力客车采用超级电容370V作为储能装置，具有高电压、高电流的特点，车上所有高压线路均用黄色波纹包裹，检修时需注意安全。

（×）29.一般混合动力客车采用超级电容300V作为储能装置，具有高电压、高电流的特点，车上所有高压线路均用红色波纹包裹，检修时需注意安全。

（√）30.一般混合动力车辆启动由电机启动发动机，高压电就绪后，驾驶员仅需正常开动钥匙，即可快速启动发动机。

（√）31.KLQ6129QA HEVC 5A 混合动力车辆在坡道上起步时，发动机和电机将同时工作以提供更大的驱动力。

（√）32.KLQ6129QA HEVC 5A 混合动力车辆减速时，电机发电以进行制动能量线性回收。

（×）33.混合动力车辆电池进风口，要时刻注意防潮，但可水洗。

（×）34.我公司混合动力车辆当驾驶员重踩油门需要加速超车时，电机将辅助发动机一起加速。但坡道起步时，不参与工作。

（√）35. KLQ6129QA HEVC 5A 混合动力车辆配有高压急断开关，若整车出现不安全故障可紧急切断高压系统，保证安全。