连云港灌南县北陈集大桥撤渡建桥工程GN-BCJDQ-SG标段

施工招标公告

1.招标条件

本招标项目连云港灌南县北陈集大桥撤渡建桥工程已由江苏省交通运输厅下发的《省交通运输厅关于连云港灌南县北陈集大桥撤渡建桥工程方案设计的审查意见》（苏交计[2018]102 号）批准建设，施工图设计已由江苏省交通运输厅公路事业发展中心审查通过，项目业主为灌南县交通运输局，建设资金来自省级补助及地方自筹，出资比例为100%国有资金，招标人为灌南县交通运输局。项目已具备招标条件，现对该项目GN-BCJDQ-SG标段的施工进行公开招标，本项目实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

连云港灌南县北陈集大桥撤渡建桥工程本次招标包含北陈集大桥和夏庄村十三组桥，具体内容如下：

2.1.1 北陈集大桥拟建路线总体呈南北走向，北起灌南县北陈集镇区现有崇福路，在陈集渡口处以桥梁形式跨越义泽河规划Ⅶ级航道，南接河口村现有村道，路线全长745.512米，其中桥梁长178.9米，接线长566.612米，道路按三级公路标准设计，设计速度为40公里/小时。

路基宽度为10.5m，路基标准断面如下：行车道2×3.5m，硬路肩2×1.0m，土路肩2×0.75m。

桥梁设计荷载采用公路-Ⅱ级，采用7×25米预应力砼组合箱梁结构，下部结构为柱式墩、座板台，灌注桩基础，桥宽10.5米。

路面结构：

（1）行车道、硬路肩：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）上面层+5cm中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层+改性乳化沥青下封层+18cm抗裂嵌剂型水泥稳定碎石基层+20cm 10%石灰土底基层，路面结构总厚度62cm。

（2）桥面铺装：4cm细粒式沥青混凝土（AC-13）上面层+5cm中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层。

（3）平交道口：18cm水泥混凝土面层+20cm水泥稳定碎石基层，路面结构总厚度38cm。

2.1.2 夏庄村十三组桥现状为1*7m的板梁桥，桥面净宽4m。现状不满足正常车辆的通行安全需求，需要进行拆除重建。新建十三组桥在桩号K0+88.800，上部结构采用10m先张法预应力混凝土空心板，简支安装。桥台:采用柱式台，单排三桩，钻孔灌注桩基础。桥面铺装：5％SBS防水层+12cm钢筋混凝土整体化现浇桥面板。

2.2标段划分及招标范围

本项目共划分为一个标段：GN-BCJDQ-SG标段，招标内容为上述概况范围内的路基、路面、桥梁等工程（具体实施内容以施工图设计文件为准）的施工以及为实施上述施工所必须的临时工程及缺陷责任期修复等。

2.3本项目建安费：约人民币1400万元。

2.4计划工期：2019年6月20日至2019年12月31日（暂定）。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须满足以下资格要求：

3.1.1投标人资质条件要求：

（1）投标人具有中国大陆境内合法注册的独立企业法人，持有有效的企业法人营业执照，营业范围不得突破营业执照规定的范围。

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包二级及以上资质；

- 投标人具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》，在投标截止时间当日不得处于暂扣状态。

备注：投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

3.1.2财务要求：根据《江苏省交通运输项目投标企业财务能力评价指标》的规定，投标人在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中生成的“财务能力评价参考得分”不小于60分。

3.1.3业绩条件要求：

2016年1月1日（以投标报表中的“合同交/竣工日期”为准）至今，投标人至少完成过一个采用箱梁施工的桥梁工程或包含采用箱梁施工桥梁的公路工程施工项目，且未发生重大质量、安全事故。

3.1.4信誉要求：

（1）投标人在最近一次江苏交通运输招投标信息管理系统中信用等级评价（以递交投标文件截止当日为准）为A级（含A暂定）及以上级别；

（2）投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内；

（3）截止投标文件递交当日，投标人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（4）截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

3.1.5项目经理和项目总工资格条件：

（1）项目经理资格条件：

①具有公路工程专业二级及以上建造师执业资格，并且已经获得建造师注册证书；

②持有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类)；

③2016年1月1日（以投标报表中的“合同交/竣工日期”为准）至今担任过一个采用箱梁施工的桥梁工程或包含采用箱梁施工桥梁的公路工程施工项目的项目经理或项目总工（技术负责人）；

④项目经理无在岗项目。

（2）项目总工资格条件：

①持有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类)；

②具有公路工程相关专业的中级及以上技术职称（以投标报表中为准）。注：公路工程相关专业职称包括公路（道路）工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等；

③2016年1月1日（以投标报表中的“合同交/竣工日期”为准）至今担任过一个采用箱梁施工的桥梁工程或包含采用箱梁施工桥梁的公路工程施工项目的项目经理或项目总工（技术负责人）；

④项目总工无在岗项目。

3.1.6其他要求（专职安全员）：必须配备独立的专职安全生产管理人员，本项目拟投入的专职安全生产管理人员数量不少于1人，专职安全生产管理人员须具有省级及以上交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。

备注：投标人应在投标文件中至少填报项目经理、项目总工和专职安全员；企业、项目经理、项目总工业绩要求所指桥梁均为新建桥梁。

3.2本次招标不接受联合体投标，不得转包和违法分包。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4未在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中建立信用档案的投标人应及时进行备案、建立信用档案。投标人在系统中需要备案的内容，必须在投标文件递交截止时间之前完成备案及信息系统报表内容的填报，招标人不再接受投标人提交的相关原件作为替代、补充（招标文件规定的除外）。

3.5根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2013〕2 号附件）中第二十九条规定：在投标报名、资格预审、投标评标阶段，省信用信息系统中记录的信息作为对从业单位和从业人员基本信息、业绩、信誉进行评判的依据。未记录在省信用信息系统中的从业单位、业绩和从业人员，参与公路水运工程投标时不予认定。如“江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统”自动生成的“投标报表”无法反映招标文件要求的相应信息的，则视为内容缺失。关于拟投入主要人员的职务认定以“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中人员业绩信息的“职务”一栏备案内容为准，“职务详述”一栏中备案的内容评标时不予认定。如“投标报表—表4 拟投入本标段主要人员经历表”中项目经理、项目总工的“项目职务”为“一般人员（****）”的，评标时只作为“一般人员”认定，括号中的职务不予认可。

4.招标文件的获取

4.1本次投标报名采用江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统网上全天报名，不接受其他形式的报名。具体报名程序为：

（1）潜在投标人打开江苏省交通运输厅门户网页(http://jtyst.jiangsu.gov.cn/)，在首页中部点击“办事服务→应用服务→建设市场信用信息服务系统→江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”→点击“交易平台”，经账号密码登录后进行网上报名操作。

（2）未在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中建立信用档案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运输厅门户网站“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”→“系统帮助”中的说明。

（3）网上报名时，在联系人信息中请务必留下手机号码和传真号码，以便联系。

（4）报名结果以网上报名为准，投标人报名后应自行在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中查询确认。

（5）投标人需要在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。

（6）投标人投标报名中若对系统操作有咨询事宜，可联系江苏百盛信息科技股份有限公司，联系电话025-58182190。

（7）本次招标项目报名时间为2019年5月15日17:00时至2019年5月23日17:00分，逾期视为报名不成功。

4.2按上述方式报名成功的投标人方可购买招标文件。投标人应派员于2019年5月15日至2019年5月23日（法定公休日、法定节假日除外，每日上午9：00～11：30，下午14：00～17：00）到江苏鼎峻工程项目管理有限公司（地址：江苏省淮安市经济开发区小康城一区67号）获取本项目招标文件及图纸，逾期不受理。获取招标文件时须携带①加盖单位公章的介绍信原件或授权委托书原件（原件留存）；②经办人身份证原件及加盖单位公章的复印件（复印件留存）。否则不予办理。

4.3招标文件收取成本费1000元/标段，图纸收取成本费1000元/标段，售后不退。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘和投标预备会。踏勘现场由投标人自行进行，所发生的费用由投标人承担；在踏勘现场过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年6月13日15时00分，投标人应于当日14时30分至15时00分将投标文件递交至连云港市海州区凌洲东路9号连云港市政务服务中心C座—公共资源交易中心二楼开标三厅（具体室号以现场标牌显示为准）。招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地址举行公开开标。

投标人应派法定代表人或其授权代理人携加盖公章的单位介绍信（或授权委托书）原件、本人身份证原件和招标人指定账户（单位）财务部门开具的收到投标保证金的证明(上述三件材料均必须为原件；投标保证金若采用银行保函，则不需要招标人指定账户（单位）财务部门开具的收到投标保证金的证明，银行保函原件按招标文件规定在递交投标文件时同时递交)按时出席投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标会；投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

招标人在经评标委员会对投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审后确定时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 本次招标评标采用双信封、合理低价法，详见本公告附件。

- 发布公告的媒介

本次公告同时在中国招投标网、江苏省交通运输厅门户网站和连云港市公共资源交易中心网站发布。

- 联系方式

招 标 人：灌南县交通运输局

地 址：江苏省连云港市灌南县人民西路13号

联 系 人：杨梅

电 话：0518-83219202

招标代理机构：江苏鼎峻工程项目管理有限公司

地 址：淮安市经济开发区小康城一区67号

联 系 人：赵科

电 话：0517-83908799（8002）、13770498771

传 真：0517-89332265

邮 编：223300

电子邮箱：jsdingjun@126.com

注：上述时间均为北京时间

二〇一九年五月十五日